# А-5130мм, В-840мм. С-200мм, D-7430
Крыша
Угол наклона крыши	9.3	градусов.
Площадь поверхности крыши	46	м2.
Брус маурлата 100х150	14,86 / (22,29)	м.п.
Стропила
Длина стропил	560	см.
Минимальное сечение стропил при шаге 40 см. и длине 520 см. в пролете (Для региона со снеговой нагрузкой 320 кг/м2)	100 x 200	мм.
Количество стропил	20	шт.
Объем бруса для стропил	1.8	м3.
Примерный вес стропил	829.22	кг.
Обрешетка 25х100 (начальная обрешетка 50х100)
Количество рядов обрешетки	24	рядов.
Равномерное расстояние между досками обрешетки	104	мм.
Количество досок обрешетки стандартной длиной 6 метров	29	шт.
Объем досок обрешетки	0.65	м3.
Примерный вес досок обрешетки	300.15	кг.
Контробрешетка 25х50
Количество рядов контробрешетки	20	рядов.
Объем досок контробрешетки	0.14	м3.

# Стоимость работ:
№	Виды работ:	ед.изм	Кол-во	цена	сумма
1	Монтаж стропильной системы	кв.м.	46	390	17940
2	Монтаж мауэрлата		14,86	190	2823,4
3	Антисептирование пиломатериалов (огнебиозащита)	кв.м.	46	30	1380
4	Устройство контробрешетки	кв.м.	46	60	2760
5	Устройство шаговой обрешетки	кв.м.	46	120	5520
6	Устройство сплошной обрешетки из доски	кв.м.
7	Устройство сплошной обрешетки (настила, сплошного основания) из фанеры или OSB-3 (ОСБ-3, ОСП-3) по готовому основанию	кв.м.
8	Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем)	кв.м.	46	90	4140
9	Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты, ветрозащитной мембраны)	кв.м.	46	60	2760
10	Укладка утеплителя толщиной 150-200 мм (утепление кровли)	кв.м.
11	Монтаж металлочерепицы / профнастила	м2	46	290	13380
12	Монтаж конька / хребта	пог.м.
13	Монтаж карнизной планки (капельник)	пог.м.	7,830	130	1017,9
14	Монтаж ветровой (торцевой) планки	пог.м.	11,2	180	2016
15	Устройство примыканий к стенам и трубам	пог.м.	7,830	200	1566
16	Обустройство ендовы	пог.м.
17	Установка системы снегозадержания	пог.м.
18	Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов	пог.м.	19,03	200	3806
19	Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит)	пог.м.	19,03	400	7612

# Итого: 59831,3